- МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

- «ВАНИНСКИЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОЛЛЕДЖ (ЦЕНТР ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ)»

- (КГБ ПОУ ВМК ЦОПП)

МЕТОДИЧЕСКИЕ   УКАЗАНИЯ  ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

по МДК 01.01. Техническая эксплуатация дорог и
дорожных сооружений

ПМ 01. Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования при строительстве,
содержании и ремонте дорог

Специальность 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)

для студентов очной и заочной форм обучения

Ванино. 2018

| Рассмотрены и одобрены на заседании цикловой комиссии технического цикла Протокол №____ От «____» ____________2018г. Председатель комиссии ________________/_С.В. Миронова./ | Составлены в соответствии с ФГОС и представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации ОПОП. Заместитель директора по УР КГБ ПОУ ВМК ЦОПП ___________/ А.С. Бурдина/ «____»_____________2018 г. |
| --- | --- |

Составитель:	_К.З. Файзулин___    , преподаватель КГБ ПОУ ВМК ЦОПП

Рецензенты:	__________________, преподаватель КГБ ПОУ ВМК ЦОПП

Составлены в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2015), Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования (утвержденным приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464, зарегистрированном в Минюсте РФ 30 июля 2013 г. №29200), Рекомендациями по организации выполнения курсовой работы по дисциплине в образовательных учреждениях среднего профессионального образования (на основании Письма Минобразования России от 05.04.99 №16-52-55/16-13), Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования.

Методические рекомендации по выполнению курсового проекта являются частью учебно-методического комплекса (УМК) по МДК 01.01. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДОРОГ И ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ»

Методические рекомендации определяют цели, задачи, порядок выполнения, а также содержат требования к лингвистическому и техническому оформлению курсового проекта, практические советы по подготовке и прохождению процедуры защиты.

Методические рекомендации адресованы студентам очной и заочной форм обучения.

Курсовой проект по МДК 01.01. Техническая эксплуатация дорог и дорожных сооружений является одним из основных видов учебных занятий и формой контроля учебной работы.

Курсовой проект – это практическая деятельность студента по изучаемому МДК 01.01. Техническая эксплуатация дорог и дорожных сооружений технологического характера.

Выполнение курсового проекта по МДК 01.01. Техническая эксплуатация дорог и дорожных сооружений направлено на приобретение  практического опыта по систематизации полученных знаний и практических умений, формированию профессиональных (ПК) и общих компетенций (ОК).

Выполнение проекта осуществляется под руководством научного руководителя (преподавателя по МДК 01.01. Техническая эксплуатация дорог и дорожных сооружений). Результатом данной работы должен стать Курсовой проект, выполненный и оформленный в соответствии с установленными требованиями. Курсовой проект подлежит защите.

Настоящие методические рекомендации (МР) определяют цели и задачи, порядок выполнения, содержат требования к лингвистическому и техническому оформлению курсового проекта и практические советы по подготовке и прохождению процедуры защиты.

Подробное изучение рекомендаций и следование им позволит Вам избежать ошибок, сократит время и поможет качественно выполнить курсовой проект.

Обращаем Ваше внимание, что если Вы получите неудовлетворительную оценку по курсовому проекту, то Вы не будете допущены к квалификационному экзамену по профессиональному модулю.

Вместе с тем внимательное изучение рекомендаций, следование им и своевременное консультирование у Вашего научного руководителя поможет Вам без проблем подготовить, защитить курсовой проект и получить положительную оценку.

Консультации по выполнению курсового проекта проводятся как в рамках учебных часов в ходе изучения МДК 01.01. Техническая эксплуатация дорог и дорожных сооружений, так и по индивидуальному графику.

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Выполнение курсового проекта рассматривается как вид учебной работы по МДК 01.01. Техническая эксплуатация дорог и дорожных сооружений и реализуется в пределах времени, отведенного на её (его) изучение.

1.1 Цель курсового проектирования

Выполнение студентом курсового проекта по МДК 01.01. Техническая эксплуатация дорог и дорожных сооружений проводится с целью:

- Формирования умений:

- систематизировать полученные знания и практические умения по по МДК 01.01. Техническая эксплуатация дорог и дорожных сооружений;

- проектировать производственные процессы или их элементы;

- осуществлять поиск, обобщать, анализировать необходимую информацию;

- разрабатывать мероприятия для решения поставленных в курсовом проекте задач.

- организовывать выполнение работ по текущему содержанию и ремонту дорог и искусственных сооружений с использованием машин и механизмов в соответствии с требованиями технологических процессов;

- обеспечивать безопасность движения транспорта при производстве работ;

- организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;

- обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и ремонте подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;

- определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;

- выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с требованиями технологических процессов;

- осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины.

2. Формирования профессиональных компетенций / вида профессиональной деятельности:

| Название ПК | Основные показатели оценки результата (ПК) |
| --- | --- |
| ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при производстве работ. | соблюдение Правил дорожного движения; безопасное управление транспортным средством; проведение диагностики технического состояния транспортного средства; определение технического состояния дорог и дорожных сооружений |
| ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при использовании подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов. | выполнение анализа материальной части дорожно-строительной техники (ДСТ); систем и механизмов ДСТ; выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР) ДСТ в соответствии с требованиями технологических процессов; организация (ТОиР) ДСТ |
| ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-технической документации по организации эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте дорог. | выполнение требований нормативно-технической документации; определение технологической последовательности процессов при строительстве, содержании и ремонте дорог |

3. Формирования общих компетенций по специальности:

| Название ОК | Основные показатели оценки результата (ОК) |
| --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | демонстрация интереса к будущей профессии |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в области диагностики и разработки технологических процессов по ремонту узлов и механизмов ДСТ; осуществление анализа эффективности и качества выполнения профессиональных задач |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области диагностики и разработки технологических процессов по ремонту узлов и механизмов ДСТ |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | использование информационно-коммуникационных технологий при решении профессиональных задач |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. | проведение самоанализа и коррекции результатов собственной работы |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля, планирование повышения личностного и квалификационного уровней |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | проявление интереса к инновациям в области профессиональной деятельности |

1.2 Задачи курсового проектирования

Задачи курсового проектирования:

- поиск, обобщение, анализ необходимой информации;

- разработка материалов в соответствии с заданием на курсовое проектирование (Приложение 2);

- оформление курсового проекта в соответствии с заданными требованиями;

- выполнение графической или реальной части курсового проекта;

- подготовка и защита (презентация) курсового проекта.

# 2 СТРУКТУРА КУРСОВОГО ПРОЕКТА

2.1 Структура курсового проекта

По содержанию курсовой проект может носить конструкторский, технологический или экономический характер. По структуре курсовой проект состоит из пояснительной записки и практической (графической) части.

Пояснительная записка курсового проекта конструкторского характера включает в себя:

- титульный лист;

- задание;

- содержание;

- аннотацию, с кратким содержанием работ, выполненных в курсовом проекте;

- введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируется цель;

- расчетную часть, содержащую расчеты по профилю специальности;

- описательную часть, в которой приводится описание конструкции и принцип работы спроектированного изделия, выбор материалов, технологические особенности его изготовления;

- организационно-экономическую часть;

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей использования материалов работы;

- список литературы;

- приложения.

Пояснительная записка курсового проекта технологического характера включает в себя:

- титульный лист;

- задание;

- содержание;

- аннотацию с кратким содержанием работ, выполненных в курсовом проекте;

- введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируется цель;

- описание узла или детали, на который/которую разрабатывается технологический процесс;

- описание спроектированной оснастки, приспособлений и т.п.;

- организационно-экономическую часть;

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей использования материалов работы;

- список литературы;

- приложения.

Практическая часть курсового проекта как конструкторского, так и технологического характера может быть представлена чертежами, схемами, графиками, диаграммами, наглядными изображениями, слайд-презентациями или другими продуктами творческой деятельности в соответствии с выбранной темой.

Объем пояснительной записки курсового проекта должен быть не менее 25 страниц печатного текста, объем графической части - 1,0 – 2,0 листа.

При выполнении инновационных или реальных курсовых проектов структура и содержание технологической части могут изменяться преподавателем исходя из поставленных перед студентом задач.

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

3.1 Выбор темы

Распределение и закрепление тем производит преподаватель. При закреплении темы соблюдается принцип: одна тема – один студент.

При закреплении темы Вы имеете право выбора по выполнению проекта по той или иной теме из предложенного списка. Документальное закрепление тем производится посредством внесения Вашей фамилии в утвержденный перечень тем курсовых проектов. Данный перечень тем курсовых проектов с конкретными фамилиями студентов хранится у преподавателя. Самостоятельно изменить тему Вы не можете.

3.2 Получение индивидуального задания

После выбора темы курсового проекта преподаватель выдает Вам индивидуальное задание установленной формы (Приложение 2).

Обращаем внимание, что индивидуальное задание Вы должны получить не позднее, чем за 2 месяца до выполнения курсового проекта.

3.3 Составление плана подготовки курсового проекта

В самом начале работы очень важно вместе с руководителем составить план выполнения курсового проекта (Приложение 4). При составлении плана Вы должны вместе уточнить круг вопросов, подлежащих изучению и исследованию, структуру работы, сроки её выполнения, определить необходимую литературу. ОБЯЗАТЕЛЬНО составить рабочую версию содержания курсового проекта по разделам и подразделам.

Внимание! Во избежание проблем, при подготовке курсового проекта Вам необходимо всегда перед глазами иметь:

- Календарный план выполнения курсового проекта.

- График индивидуальных консультаций руководителя.

Запомните: своевременное выполнение каждого этапа курсового проекта - залог Вашей успешной защиты и гарантия допуска к квалификационному экзамену по ПМ.

3.4 Подбор, изучение, анализ и обобщение материалов по выбранной теме

Прежде чем приступить к разработке содержания курсового проекта, очень важно изучить различные источники (законы, ГОСТы, ресурсы Интернет, учебные издания и др.) по заданной теме.

Процесс изучения учебной, научной, нормативной, технической и другой литературы требует внимательного и обстоятельного осмысления, конспектирования основных положений, кратких тезисов, необходимых фактов, цитат, что в результате превращается в обзор соответствующей книги, статьи или других публикаций.

От качества Вашей работы на данном этапе зависит качество работы по факту её завершения.

Внимание! При изучении различных источников очень важно все их фиксировать сразу. В дальнейшем данные источники войдут у Вас в список используемой литературы.

Практический совет: создать в своем компьютере файл «Литература по КП» и постепенно туда вписывать исходные данные любого источника, который Вы изучали по теме курсового проекта. Чтобы не делать работу несколько раз, внимательно изучите требования к составлению списка источников и литературы (Приложение 6).

Результат этого этапа курсового проекта – это сформированное понимание предмета исследования, логически выстроенная система знаний сущности самого содержания и структуры исследуемой проблемы. Итогом данной работы может стать необходимость отойти от первоначального плана, что, естественно, может не только изменить и уточнить структуру, но качественно обогатить содержание курсового проекта.

3.5 Разработка содержания курсового проекта

Курсовой проект имеет ряд структурных элементов: введение, теоретическая часть, практическая часть, заключение.

3.5.1 Разработка введения

Во-первых, во введении следует обосновать актуальность избранной темы курсового проекта, раскрыть его теоретическую и практическую значимость, сформулировать цели и задачи работы (Приложение 5).

Во-вторых, во введении, а также в той части работы, где рассматривается теоретический аспект данной проблемы, автор должен дать, хотя бы кратко, обзор литературы, изданной по этой теме.

Введение должно подготовить читателя к восприятию основного текста работы. Оно состоит из обязательных элементов, которые необходимо правильно сформулировать. В первом предложении называется тема курсового проекта.

Актуальность исследования (почему это следует изучать?) Актуальность исследования рассматривается с позиций социальной и практической значимости. В данном пункте необходимо раскрыть суть исследуемой проблемы и показать степень ее проработанности в различных трудах техников и др., в зависимости от вида профессиональной деятельности. Здесь же можно перечислить источники информации, используемые для исследования. (Информационная база исследования может быть вынесена в первую главу).

Цель исследования (какой результат будет получен?) Цель должна заключаться в решении исследуемой проблемы путем ее анализа и практической реализации. Цель всегда направлена на объект.

Объект исследования (что будет исследоваться?). Объект предполагает работу с понятиями. В данном пункте дается определение экономическому явлению, на которое направлена исследовательская деятельность. Объектом может быть личность, среда, процесс, структура, хозяйственная деятельность предприятия (организации).

Предмет исследования (как, через что будет идти поиск?) Здесь необходимо дать определение планируемым к исследованию конкретным свойствам объекта или способам изучения экономического явления. Предмет исследования направлен на практическую деятельность и отражается через результаты этих действий.

Задачи исследования (как идти к результату?), пути достижения цели. Задачи соотносятся с гипотезой. Определяются они исходя из целей работы. Формулировки задач необходимо делать как можно более тщательно, поскольку описание их решения должно составить содержание глав и параграфов работы. Как правило, формулируются 3-4 задачи.

Перечень рекомендуемых задач:

- «На основе теоретического анализа литературы разработать...» (ключевые понятия, основные концепции).

- «Определить... » (выделить основные условия, факторы, причины, влияющие на объект исследования).

- «Раскрыть... » (выделить основные условия, факторы, причины, влияющие на предмет исследования).

- «Разработать... » (средства, условия, формы, программы).

- «Апробировать…» (что разработали) и дать рекомендации...

Методы исследования (как исследовали?): дается краткое перечисление методов исследования через запятую без обоснования.

Структура работы – это завершающая часть введения (что в итоге в проекте представлено).

В завершающей части в назывном порядке перечисляются структурные части проекта, например: «Структура проекта соответствует логике исследования и включает в себя введение, теоретическую часть, практическую часть, заключение, список литературы, 5 приложений».

Здесь допустимо дать развернутую структуру курсового проекта и кратко изложить содержание глав. (Чаще содержание глав курсового проекта излагается в заключении).

Таким образом, введение должно подготовить к восприятию основного текста работы.

Краткие комментарии по формулированию элементов введения представлены в таблице 1.

Таблица 1

Комментарии по формулированию элементов введения

| Элемент введения | Комментарий к формулировке |
| --- | --- |
| Актуальность темы | Почему это следует изучать? Раскрыть суть исследуемой проблемы и показать степень ее проработанности. |
| Цель исследования | Какой результат будет получен? Должна заключаться в решении исследуемой проблемы путем ее анализа и практической реализации. |
| Объект исследования | Что будет исследоваться? Дать определение явлению или проблеме, на которое направлена исследовательская деятельность. |
| Предмет исследования | Как и через что будет идти поиск? Дать определение планируемым к исследованию конкретным свойствам объекта или способам изучения явления или проблемы. |
| Задачи работы | Как идти к результату? Определяются исходя из целей работы и в развитие поставленных целей. Формулировки задач необходимо делать как можно более тщательно, поскольку описание их решения должно составить содержание глав и параграфов работы. Рекомендуется сформулировать 3 – 4 задачи. |
| Методы исследования | Как изучали? Краткое перечисление методов через запятую без обоснования. |
| Структура работы (завершающая часть введения) | Что в итоге в проекте представлено. Краткое изложение перечня и/или содержания глав проекта. |

3.5.2 Разработка основной части курсового проекта

Основная часть обычно состоит из двух разделов: в первом содержатся теоретические основы темы; дается история вопроса, уровень разработанности вопроса темы в теории и практике посредством сравнительного анализа литературы.

В теоретической части рекомендуется излагать наиболее общие положения, касающиеся данной темы, а не вторгаться во все проблемы в глобальном масштабе. Теоретическая часть предполагает анализ объекта исследования и должна содержать ключевые понятия, историю вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и практике. Излагая содержание публикаций других авторов, необходимо обязательно давать ссылки на них с указанием номеров страниц этих информационных источников.

Вторым разделом является практическая часть, которая должна носить сугубо прикладной характер. В ней необходимо описать конкретный объект исследования, привести результаты практических расчетов и направления их использования, а также сформулировать направления совершенствования. Для написания практической части, как правило, используются материалы, собранные Вами в ходе производственной практики.

В тех случаях, если Вы не располагаете такими материалами, теоретические положения курсового проекта следует иллюстрировать данными Госкомстата, центральной и местной периодической печати и т.д. Сбор материалов для данной главы не следует принимать как простой набор показателей за соответствующие плановые и отчетные периоды. Важно глубоко изучить наиболее существенные с точки зрения задач курсового проекта стороны и особенности.

## 4. Темы: Разработка технологической карты на работы по строительству автомобильных работ. (Виды работ согласовываются с руководителем курсового проекта).

## СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ.

4.1 Разделы технологической карты

Технологическая карта состоит, как правило, из следующих разделов:

- область применения;

- общие положения;

- организация и технология выполнения работ;

- требования к качеству работ;

- потребность в материально-технических ресурсах;

- техника безопасности и охрана труда;

- технико-экономические показатели.

Состав технологической карты может быть изменен в зависимости от специфики и сложности технологического процесса: сокращен или дополнен новыми разделами. Так, при разработке и описании простого технологического процесса могут отсутствовать разделы «Общие положения» и «Технико-экономические показатели», при разработке и описании сложного технологического процесса раздел «Организация и технология выполнения работ» может быть разбит на два раздела - «Организация работ» и «Технология работ».

В разделе «Технико-экономические показатели» может не производиться калькуляция затрат и (или) не составляться график производства работ.

Состав разделов приводится на отдельном листе карты под наименованием «Содержание».

4.2 Область применения

В разделе приводится наименование технологического процесса, типа (вида) здания (сооружения), конструктивного элемента или части здания, для которых разрабатывается данная технологическая карта.

Указывается, что технологическая карта предназначена для нового строительства или реконструкции, капитального или текущего ремонта.

Приводятся объемы работ, при которых следует применять данную карту.

Сообщаются условия и особенности производства работ, требования к температуре, влажности, метеорологическим и другим показателям окружающей среды, при которых допускается производство работ.

В картах для технологических процессов, в которых используются строительные материалы и детали, приводятся их название, фирма-производитель и документ (ГОСТ, ТУ и т.п.).

4.3 Организация и технология выполнения работ

5.3.1 Раздел подразделяется, как правило, на подразделы: подготовительные, основные и заключительные работы.

В подразделе «Подготовительные работы» сообщается, какие проектные, технологические и разрешительные документы необходимы для выполнения работ, как должна быть произведена комплектация строительных материалов и изделий, как выбраны строительные машины, технологическое оборудование и оснастка, как организуются строительная площадка и рабочие места (планировка, защита деревьев и кустарников, устройство транспортных путей и стоянок, водоснабжения и канализации, энергоснабжения, установка осветительной аппаратуры, противопожарных средств, предупредительных знаков и щитов ограждений и т.п.).

В подразделе «Основные работы» указывается, как технологии строительных работ подразделяются на технологические процессы, а процессы - на операции, производится их описание. Основные данные о технологическом процессе приводятся в таблице 1.

Таблица 1

Технологический процесс

| Наименование и последовательность технологических операций | Объем работ, м2, м3, кг и т.п. | Наименование машин, оборудования, инструмента, затраты времени, маш.-ч | Наименование строительных материалов и деталей, потребность, кг, м, м3 и т.п. | Наименование рабочих, затраты труда, чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |

В подразделе «Заключительные работы» приводятся работы, которые выполняются после основных работ: демонтаж технологического оборудования, уборка и восстановление обустройства территории (посадка деревьев и кустарников), снятие предупредительных знаков и щитов, ограждений и т.п.

4.3.2 Подраздел «Подготовительные работы» содержит:

- схему организации рабочей зоны строительной площадки с указанием зоны складирования материалов и конструкций; проходов и проездов; размещения машин, механизмов, лесов, подмостей; опасной зоны вокруг зданий и сооружений; размещения санитарно-бытовых помещений;

- схемы расстановки машин, механизмов и оборудования с привязкой их к осям здания или сооружения с указанием опасных зон, способов их ограждения.

В подраздел «Подготовительные работы» могут быть включены:

- схемы транспортирования, складирования и хранения материалов и изделий;

- требования к геодезическому обеспечению строительства, в том числе вынесенные в натуру реперные осевые знаки и высотные отметки;

- данные об условиях производства работ: под открытым небом, под навесом или пленочным укрытием, в теплом помещении;

- требования к температуре и влажности поверхностей, при которых возможно производство работ, например отделочных устройств полов, а также приборы и инструменты, необходимые для замера этих параметров.

В схемы транспортирования, складирования и хранения материалов и изделий следует включать:

- требования к условиям перевозки и таре, перечень рекомендуемых транспортных средств и тары с указанием их основных характеристик и количества перевозимых материалов и конструкций;

- требования к организации площадки складирования, ее размерам, типу покрытия, уклонам и к температурно-влажностному режиму хранения материалов;

- схемы складирования сборных конструкций и полуфабрикатов, порядка их загрузки и разгрузки;

- схемы складирования материалов, требующих защиты от переувлажнения или сухости.

4.3.3 В подраздел «Основные работы» при описании технологического процесса включаются:

- требования к качеству предшествующего технологического процесса (операций), например к качеству кирпичной кладки для производства штукатурных работ с указанием допускаемых отклонений и замером фактических отклонений;

- технологические схемы процесса (операций);

- схемы механизации работ (расстановки на объекте машин, технологического оборудования и оснастки).

Описание технологического процесса должно содержать:

- указания по организации рабочих мест, включающие схемы размещения рабочих и средств механизации;

- мероприятия по обеспечению устойчивости конструкций и частей зданий (сооружения) в процессе возведения (разборки);

- условия, обеспечивающие требуемую точность монтажных работ;

- перечень строительных (технологических) процессов, последовательность и способы выполнения технологических операций;

- порядок совмещения технологических процессов и операций во времени и в пространстве с учетом безопасности работ;

- схемы строповки, установки, выверки, временного и постоянного закрепления сборных конструкций с указанием марок используемых устройств, их основных характеристик, очередности выполнения операций;

- схемы выполнения строительных (технологических) процессов устройства отдельных конструкций здания (полы, отделка, кровля и т.п.).

Схемы механизации работ разрабатывают для технологических процессов, в которых используется большое количество взаимоувязанных машин и механизмов. Схемы содержат:

- состав машин;

- условия и графики совместной или разновременной работы машин;

- показатели производительности машин на укрупненный измеритель конечной продукции или на весь объем работ.

4.4 Требования к качеству работ

4.4.1 В разделе приводятся контролируемые параметры технологического процесса и операций (операции контроля), размещение мест контроля, исполнители, объемы и содержание операций контроля, методика и схемы измерений, правила документирования результатов контроля и принятия решений об исключении дефектной продукции из технологического процесса. Применяемые методики и средства измерений должны обеспечивать достоверность результатов, что гарантируется выполнением правил и соблюдением норм стандартов Государственной системы измерений (ГСИ).

Контроль качества, предусматриваемый в технологической карте, состоит из:

- входного контроля проектной и технологической документации;

- входного контроля применяемых строительных материалов, изделий и конструкций;

- операционного контроля технологического процесса;

- приемочного контроля качества работ, смонтированных конструкций и оборудования, построенных зданий и сооружений;

- оформления результатов контроля качества и приемки работ.

Основные данные и параметры, необходимые для контроля, приводятся в таблицах; для операционного контроля технологического процесса, например, составляется таблица 2.

Таблица 2

Операционный контроль технологического процесса

| Наименование технологического процесса и его операций | Контролируемый параметр (по какому нормативному документу) | Допускаемые значения параметра, требования качества | Способ (метод) контроля, средства (приборы) контроля |
| --- | --- | --- | --- |

4.4.2 Входной контроль проектной и технологической документации предусматривает проверку ее легитимности, комплектности и полноты, наличия исходных данных для выполнения строительного (технологического) процесса, перечня работ, конструкций и оборудования, показателей их качества.

В технологической карте следует предусматривать методы контроля, средства, схемы, правила выполнения измерений и испытаний, правила обработки результатов измерений и испытаний и их оценки, установленные стандартами, техническими условиями.

5.4.3 В разделе следует привести схемы входного контроля применяемых строительных материалов, изделий и конструкций; операционного контроля технологического процесса; приемочного контроля качества работ, смонтированных конструкций и оборудования, построенных зданий и сооружений.

Основное назначение таких схем - показать прорабу и рабочим места контроля качества.

4.4.4 В разделе могут быть приведены формы актов на скрытые работы и промежуточную приемку ответственных конструкций, а также на сдачу-приемку законченных работ и объектов.

4.5 Потребность в материально-технических ресурсах

4.5.1 В этот раздел карты включаются:

- перечень машин и технологического оборудования;

- перечень технологической оснастки, инструмента, инвентаря и приспособлений;

- перечень материалов и изделий.

4.5.2 Машины и технологическое оборудование, требующиеся для выполнения строительных процессов и операций, выбираются с учетом отечественного и зарубежного опыта, сравнения вариантов механизации строительных (технологических) процессов. Машины и технологическое оборудование должны обеспечить плановые сроки и нормативные показатели качества работ.

В перечне, заносимом в таблицу 3, указывают основные технические характеристики, типы, марки, назначение и количество машин и оборудования для выполнения технологического процесса (операции) на звено или бригаду.

Таблица 3

Машины и технологическое оборудование

| Наименование технологического процесса и его операций | Наименование машины, технологического оборудования, тип, марка | Основная техническая характеристика, параметр | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

5.5.3 Перечень технологической оснастки, инструмента, инвентаря и приспособлений составляется аналогично перечню машин и технологического оборудования по п. 5.5.2.

В перечне, заносимом в таблицу 4, указывают основные технические характеристики, типы, марки, назначение и количество технологической оснастки, инструмента, инвентаря для выполнения технологического процесса (операции) на звено или бригаду.

Таблица 4

Технологическая оснастка, инструмент, инвентарь и приспособления

| Наименование технологического процесса и его операций | Наименование технологической оснастки, инструмента, инвентаря и приспособлений, тип, марка | Основная техническая характеристика, параметр | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

5.5.4 Потребность в материалах и изделиях для выполнения технологического процесса и его операций в предусмотренных объемах определяется по рабочей документации с учетом действующих норм расхода материалов в строительстве (в том числе ведомственных и местных норм).

Результаты расчета потребности в материалах и изделиях приводятся в таблице 5.

Таблица 5

Материалы и изделия

| Наименование технологического процесса и его операций, объем работ | Наименование материалов и изделий, марка, ГОСТ, ТУ | Единица измерения | Норма расхода на единицу измерения | Потребность на объем работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4.5.5 При разработке технологической карты для конкретного объекта и строительной организации (фирмы) в первую очередь используются имеющиеся в наличии машины и оборудование, технологическая оснастка, инструмент, инвентарь и приспособления, если их технические характеристики удовлетворяют требованиям строительного (технологического) процесса и нормативных документов.

5.6 Техника безопасности и охрана труда

5.6.1 Раздел должен содержать правила, решения и мероприятия, способствующие соблюдению минимально необходимых требований Технических регламентов в строительстве, предусматривающих биологическую, механическую, пожарную, промышленную, химическую, электрическую безопасность, а также электромагнитную совместимость в части безопасности работы и оборудования.

5.6.2 Правила, решения и мероприятия по п. 5.6.1 принимаются в целях защиты жизни и здоровья людей, имущества физических и юридических лиц, охраны окружающей среды, жизни животных и растений.

5.6.3 Раздел в целом базируется на требованиях нормативных документов по безопасности труда и должен содержать:

- перечень опасных производственных факторов по п. 5.6.1, связанных с технологией и условиями производства работ, и зоны

действия опасных производственных факторов;

- решения по охране труда и технике безопасности, принятые для данного строительного (технологического) процесса, приемы безопасной работы;

- мероприятия по обеспечению устойчивости отдельных конструкций и всего здания в процессе его возведения или разборки;

- схемы производства работ с указанием опасных зон, устройств и конструкций ограждений, предупреждающих надписей и знаков, способов освещения рабочих мест;

- правила безопасной эксплуатации машин, оборудования и их установки на рабочих местах;

- правила безопасной эксплуатации технологической оснастки, приспособлений, грузозахватных устройств;

- правила безопасного выполнения сварочных работ и работ, связанных с использованием открытого пламени;

- указания по применению индивидуальных и коллективных средств защиты при выполнении строительных (технологических) процессов;

- мероприятия по предупреждению поражения электротоком;

- мероприятия по ограничению опасных зон вблизи мест перемещения грузов кранами.

5.6.4 Раздел по охране окружающей среды должен базироваться на требованиях нормативных документов и содержать:

- мероприятия по снятию и сохранению культурного слоя почвы;

- мероприятия по экологически безопасной эксплуатации машин и механизмов;

- мероприятия по обеспечению сохранности зеленых насаждений;

- экологические требования к производству работ, ограничивающие уровень пыли, шума и вредных выбросов;

- мероприятия по сбору, удалению или переработке строительных отходов, возникающих в процессе работ при новом строительстве, реконструкции или разборке ветхих зданий;

- требование к оснащению строительной площадки устройствами для мытья колес строительных машин.

5.6.5 Раздел по пожарной безопасности должен базироваться на требованиях нормативных документов и содержать:

- решения по количеству въездов на строительную площадку, наличию проездов требуемой ширины, их количеству и расстояний между ними;

- мероприятия по эвакуации рабочих с лесов и высотных сооружений;

- решения по складированию горючих материалов;

- порядок выполнения работ с горючими материалами, выдачи нарядов-допусков на производство работ;

- порядок использования электрических калориферов, газовых горелок, воздухонагревателей;

- правила выполнения пожароопасных работ (окрасочных, с клеями, мастиками, битумами, полимерными и другими горючими материалами, огневых, газосварочных и паяльных);

- оснащение рабочих мест (рабочей зоны) средствами пожаротушения: бочки с водой, ведра, емкости с песком, огнетушители;

- схемы эвакуации работающих в случае возникновения пожара;

- схемы опасных зон с установкой защитных и сигнальных ограждений; индивидуальных и коллективных средств защиты.

4.6.6 Раздел должен содержать ссылки на нормативные документы по безопасности труда, в том числе на основные: СНиП 12-03-2001; СНиП 12-04-2002; ГОСТ 12.4.011-89; ГОСТ 12.1.013-78; ГОСТ 12.1.019-79; ГОСТ 12.1.030-81*; ГОСТ 12.1.004-91*; ГОСТ 12.4.026-76*; ГОСТ 23407-78; ГОСТ 12.1.046-85; ГОСТ 12.3.033-84.

4.7 Технико-экономические показатели

4.7.1 В разделе приводятся:

- продолжительность выполнения работ;

- затраты труда и машинного времени;

- калькуляция затрат труда и машинного времени;

- график производства работ;

- сметные расчеты затрат.

4.7.2 Продолжительность выполнения работ и нормативные затраты труда и машинного времени определяются на технологический процесс, на объект, на конструктивный элемент или часть здания (сооружения) на основе калькуляций затрат труда и машинного времени, а также графика производства работ.

Продолжительность выполнения технологических процессов, затрат труда и машинного времени может определяться по данным строительной организации (фирмы) при условии, что эти процессы выполняются постоянным коллективом при соблюдении нормативных требований качества.

4.7.3 Калькуляция затрат труда и машинного времени производится по таблице 6.

Таблица 6

Калькуляция затрат труда и машинного времени

| Наименование технологического процесса и его операций | Объем работ | Норма времени рабочих, чел.-ч | Норма времени машин, маш.-ч | Затраты труда рабочих, чел.-ч | Затраты времени машин, маш.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

В калькуляцию кроме основных включаются вспомогательные процессы, например разгрузка, раскладка и складирование строительных конструкций и материалов в рабочей зоне, организация рабочих мест с установкой и закреплением средств подмащивания, приготовление и подача растворов и другие виды работ.

Нормы времени рабочих и машин могут быть разработаны специализированной организацией (нормативной станцией), имеющей соответствующую лицензию, по данным хронометражных наблюдений на строительных объектах организации, для которой разрабатывается технологическая карта, или объектах-аналогах других организаций.

Затраты труда и времени машины определяются произведением объемов работ (по процессу или операции) и соответствующих норм времени.

4.7.4 График производства работ составляется на отдельном листе по данным таблицы 7.

Таблица 7

Продолжительность технологического процесса

| Наименование технологического процесса и его операций | Затраты труда рабочих, чел.-ч | Затраты времени машин, маш.-ч | Состав звена (бригады), чел. | Продолжительность технологического процесса, ч, смены |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Продолжительность технологического процесса и его операций определяется в часах (сменах) путем деления затрат труда рабочих на количество рабочих в звене (бригаде) или устанавливается по времени работы машины, если она является ведущей в данном технологическом процессе.

4.7.5. Технико-экономические показатели технологической карты могут быть дополнены другими сметными расчетами для данной строительной организации, например заработной платы рабочих, затрат на машины, на оборудование и оснастку, на строительные материалы.

5.Технологическая часть( определяется руководителем курсового проекта)..( Пример расчета.)

1.	Расчет сменной производительности бульдозера ДЗ - 43

Псм= (Тсм –Тпз) х g х Ксм / Тц,

где: Псм –сменная производительность бульдозера;

Тсм – продолжительность рабочей смены (минут) по заданию;                  - 480 мин

Тпз – подготовительное время перед началом смены;                                - [6, с.181]

g – рабочий объем призмы волочения (м3);

Ксм- коэффициент использования времени смены ;                                   -  [8, с. 56]

Тц – продолжительность цикла работы бульдозера (минут);

Кр – коэффициент рыхления грунта по заданию;

Время цикла работы бульдозера определяем по формуле исходя из задания на проект.

Тц = Тп +Ттр +Тр +Тобр +Тра,

где: Тц – время полного рабочего цикла бульдозера (минут);

Тп – время набора грунта  (минут);

Ттр – время перемещения бульдозера к месту укладки грунта (минут);

Тобр – время перемещения бульдозера к месту набора грунта (минут);

Тра – время поворотов, переключения передач и другие затраты времени

принимаемые в среднем 60 секунд                                                                 - [8, с.58]

Тп = Лп /Вп ,

Ттр = Лтр /Втр ,

Тр = Лр /Вр ,

Тобр = Лобр/Вобр ,

где Лп – длинна пути  для набора грунта ( забоя) метров;

Вп – скорость движения бульдозера при наборе грунта м\мин;                  - [4, с. 28]

Лтр – длинна пути транспортирования грунта к месту укладки грунта;

Втр – скорость движения бульдозера к месту укладки грунта м\мин;       – [4, с. 28]

Лобр – длинна пути перемещения порожнего бульдозера к месту набора грунта,

Вобр – скорость перемещения порожнего бульдозера к месту набора,     – [8, с. 54]

Вп = 3,17 х 1000 /60 = 52,8 м/мин,

Втр = 3,77 х 1000/ 60 = 62,8 м/мин,

Вобр = 10,4 х 1000 /60 = 173,3 м/мин,

Тп = 10 / 52,8 = 0,19 мин,

Ттр = 60 /62,8 = 0,96 мин,

Тобр = 70 /173,3 = 0,40 мин ,

Тц = 0,19 + 0,96 + 0,40 + 0,5 = 2,05 мин ,

Определяем объем рыхленного грунта (призмы волочения)

G = В х Н/2 tg J х Кр,

где G – объем рыхленного грунта (м3);

В – ширина рабочего органа бульдозера (м);                                               -  [12,с.25]

Н – высота рабочего органа бульдозера (м);                                                 - [12,с.25]

J – угол резания ;                                                                                         - по заданию

Кр – коэффициент рыхления грунта;                                                        - по заданию

G = 3,94 х   1,02 / 2 х  0,57 х 1,14 = 3,03м3,

Псм = (480 – 30) х  3,03 х 0,86 /2,05 = 572м3,

2. Определяем среднюю суточную наработку бульдозера

Тсут = п хТсм х К ,

где Тсут – средняя суточная наработка  (моточас);

П – количество смен работы ;                                                                    - по заданию

Тсм – продолжительность рабочей смены  (час);                                   -  по заданию

К – коэффициент перевода часов в моточасы ;                                             - [6, с. 26]

Тсут = 1 х 8 х 0,85 = 6,8 моточас,

3. Расчет общей наработки для бульдозеров на годовую программу ДРСУ

Тобщ = Qгод х Тсут / Псм ,

где Тобщ – общая наработка бульдозеров на объем земляных работ

Qг – объем земляных работ для бульдозеров(м3);                                -  по заданию

Тсут – средняя суточная наработка(моточас);                                             - раздел 1.2

Псм – сменная производительность бульдозера(м3)                                  - раздел

Тобщ = 1300000 х 6,8 /572 = 15455 моточас,

4. Определяем количество дней работы предприятия

Дрг = Дк – (Двых +Дпр + Дпроч),

где Дрг – количество дней работы предприятия в году;

Дк – календарное количество дней в году;                                           - по календарю

Двых – количество выходных дней в году;                                          - по календарю

Дпр – количество праздничных дней в году;                 - по решению правительства

Дпроч – количество дней непогоды и технологических

Дрг = 365 – ( 105 + 10 + 2 ) = 248 дней,

5. Расчет количества бульдозеров для выполнения объема земляных работ

Мсп = Qг / Дрг х Псм х п ,

где Мсп – списочное число бульдозеров для выполнения объема работ;

Qг – объем земляных работ (м3);                                                               - по заданию

Дрг – количество дней работы предприятия в году;                                  - раздел 1.4

Псм – сменная производительность бульдозера;                                       - раздел 1.1

П – количество смен работы бульдозера;                                                 - по з

Мсп = 1300000 /572 х 248 х  1 = 9 единиц,

6. Проводим коррекцию нормативов наработки машин через среднесуточную наработку

Пто-3 = Тто-3 /Тсут,

Пто-2 = Тто-2

Пто-1 = Тто-1 /Тсут,

Пкр = Тц /Тсут,

где Пто-3; Пто-2; Пто-1; Пкр – показатели коррекции;

Тто-3; Тто-2; Тто1; Тц – нормы периодичности выполнения ТО и КР; - ВСН 36-90

Тсут – среднесуточная наработка (моточас)                                              -  раздел 1.2

Пто-3 = 1000 /6,8 = 147,

Пто-2 = 250 /6,8 = 37,

Пто-1 = 50 / 6,8 = 7,

Пкр = 6000 /6,8 = 882,

Тто-3# = Пто-3 х Тсут,

Тто-2# = Пто-2 х Тсут,

Тто-1# = Пто-1 х Тсут,

Ткр# = Пкр х Тсут,

где Тто-3# ; Тто-2# ; Тто-1# ; Ткр# - откорректированные нормы периодичности;

Тто-3# = 147 х 6,8 = 999 моточасов,

Тто-2# = 37 х 6,8 = 251 моточаса,

Тто-1# = 7 х 6,8 = 47 моточаса,

Ткр# = 882 х 6,8 = 5997 моточаса,

Данные расчета заносим в таблицу 1 норматива периодичности, продолжительности и трудоемкости ремонта.

Таблица 1

| Оборудование, краткая техническая характеристика | Периодичность ТО и ТР (моточасах) | Трудоемкость одного ТО и Р (чел – час) |
| --- | --- | --- |
|  | ТО - 1 | ТО - 2 | ТО - 3 | ТР | К | ТО - 1 | ТО - 2 | СО | ТО-3 | К |
|  | Легкие бульдозеры (тяговый класс 3 – 4 тонны) |
| G до 3т | 47 | 251 | 999 | 100 | 5997 | 4 | 10 | 24 | 350 | 630 |
| G= 3,5 – 10т | 47 | 251 | 999 | 100 | 5998 | 5 | 15 | 36 | 450 | 730 |
|  | Средние бульдозеры (тяговый класс 10 тонн) |
| G =10,5-15т | 100 | 500 | 1000 | 100 | 6000 | 6 | 17 | 41 | 640 | 1370 |
| Более 15т | 100 | 500 | 1000 | 100 | 6000 | 8 | 24 | 50 | 959 | 2760 |

7. Расчет коэффициента технической готовности бульдозеров по цикловому методу

Ктг = МДэ /МДэ +МДтор +МДкр,

где Ктг – коэффициент технической готовности;

МДэ – число машино – дней эксплуатации за цикл;

МДтор – число машино –дней пребывания в ТО и ремонте;

МДкр – число машино –дней нахождения в капитальном ремонте;          - [6, с. 92 ]

МДэ = Мсп х Ткр / Тсс,

МДтор = Мсп х Ткр х Дтор/ 100 ,

МДкр = Мсп1 х Дкр,

где Ткр – наработка бульдозера до капитального ремонта                              - табл 1

Тсс – среднесуточная наработка;                                                               -   раздел 1.2

Мсп – списочное число бульдозеров в хозяйстве;                                    -  раздел 1.5

Дтор – число дней простоя  в ТО и ТР на 100 моточасов;                            - [6, с.97]

Дкр – число дней простоя бульдозера в капитальном ремонте;                - таблица 1

Мсп1 – один списочный бульдозер;

Мдэ = 9 х 5998 /6,8 = 7939 дней,

МДтор =9 х  5998 х 3,3 \100 = 1781 дней,

МДкр = 1 х 25+ 6 = 31 дней,

Ктг = 7939 / 7939 + 1781 + 31 = 0,81,

8.	Расчет коэффициента использования бульдозеров

Ки = Дрг х Ктг /365,

где Ки – коэффициент использования бульдозеров;

Ки = 248 х 0,81/ 365 = 0,55,

Данные расчета заносим в таблицу 2 основных показателей работы предприятия.

Таблица 2

| Основные показатели |
| --- |
| Бульдозер | Мсп | Ктг | Ки | Тсс(моточас) | Тобщ(моточас) |
| Класс до 3т | 9 | 0,81 | 0,55 | 6,8 | 15455 |

9..Расчет годовой производственной программы для всего парка бульдозеров

Nео = Тоб / Тсс;

Nкр = Тоб / Ткр;

Nто-3 = Тоб / Тто-3 – Nкр;

Nто-2 = Тоб / Тто-2 – ( Nкр + Nто-3) ;

Nто-1 = Тоб / Тто-1 – ( Nкр + Nто-3 + Nто-2) ;

где Nео; Nкр; Nто-3; Nто-2; Nто-1 – количество обслуживаний по видам работ;

Тоб – общая наработка бульдозеров при выполнении земляных работ;  - таблица 2

Тсс – среднесуточная наработка бульдозера;                                             - раздел 1.2

Ткр; Тто-3; Тто-2; Тто-3 – откорректированный межремонтный норматив;   - таблица 1

Nео = 15455 /6,8 = 2273ед;

Nкр = 15455 /5998 = 3ед;

Nто-3 = 15455 /999 – 3 = 12ед;

Nто-2 = 15455 /252 – ( 3 + 12 ) = 46ед;

Nто-1 = 15455 / 47 – ( 3 + 12 + 46 ) = 268ед;

Nсо = 9 х 2 = 18ед;

10.Определяем годовые трудозатраты для  бульдозеров по видам работ

Еео = Nео х Тео х (100 –н ) /100;

Ето-1 = Nто-1 х Тто-1 х ( 100 – н ) /100;

Ето-2 = Nто-2 х Тто-2 х ( 100 – н ) /100;

Ето-3 = Nто-3 х Тто-3 х ( 100 – н ) /100;

Есо = Nсо х Тсо х ( 100 – н ) /100;

Етр = Тоб/100 х Ттр х (100 – н ) /100;

где Еео; Ето-1; Ето-2; Ето-3; Етр – трудозатраты по видам работ;          - таблица 1

(100 – н ) / 100 – процент снижения нормативной трудоемкости;             - [6, с. 34]

Еео =2273 х 0,8 х (100 -20 ) /100 = 1455 чел-час;

Ето-1 = 268 х  5 х ( 100 – 20 ) /100 = 1072 чел-час;

Ето-2 = 46 х 15 х ( 100 – 20 ) /100 = 552 чел-час;

Ето-3 = 12 х 450 х ( 100 – 20 ) /100 = 4320 чел-час;

Етр = 15455/100 х 41 х (100 – 20 ) /100 = 5069 чел-час;

Есо = 18 х  36 х ( 100 – 20 ) /100 = 518 чел-час;

11. Определяем суммарные годовые трудозатраты по видам обслуживания

Егод = Еео +Ето-1 + Ето-2 + Ето-3 + Есо + Етр;

год = 1455+ 1072 + 552 + 4320+ 5069 + 518 = 12986чел-час;

12. Расчет общих трудозатрат всего парка бульдозеров

Еоб = Егод х р;

где р – коэффициент учитывающий объем вспомогательных работ;        - [6, с. 35]

Еоб = 12986 х 1,30 = 16882 чел-час;

13.	Расчет технологически необходимого числа рабочих

Ряв = Еоб / Фн х п;

где Фн – номинальный фонд рабочего времени одного рабочего;

п – принятая сменность работы ремонтного комплекса;                        - по заданию

Ряв – явочное число рабочих;

Фн = Дрг х Тсм;

где Дрг – количество дней работы предприятия в году;                                  - раздел 1.4

Тсм – продолжительность рабочей смены;                                              - по заданию

Фн = 248 х 8 = 1984 часа;

Ряв = 16882 /1984 = 9 человек;

Ршт = Тоб / Фд;

где Ршт – штатное число основных рабочих;

Фд – действительный годовой фонд времени одного рабочего;

Фд = ( Фн – Тотп )  Кув;

где Тотп – время отпуска рабочего; -  по штатному расписанию

Кув – коэффициент невыхода на работу по уважительной причине;         - [6, с. 37]

Фд = (1984 – 360 ) 0,96 = 1559часа;

Ршт = 16882 /1559 = 11человек;

14.	Расчет численности цехового персонала

Число ИТР и служащих принимается 4 - 5% от числа производственных рабочих. Число вспомогательных рабочих принимается 8 – 10% от числа производственных рабочих. Численность младшего обслуживающего персонала принимается 2 – 3% от суммы производственных и вспомогательных рабочих.

Ритр = Ршт х с;

Рсл = Ршт х с;

Рвсп = Ршт х с;

Рмоп = ( Ршт +Рвсп ) х с;

где Ритр – численность инженерно-технического персонала;

Рсл – численность служащего персонала;

Рвсп – численность вспомогательного персонала;

Рмоп – численность младшего обслуживающего персонала;

С – процент от численности персонала;

Ршт – штатное число основных производственных рабочих;          - раздел 12

Ритр = 9 х 0,05 = 0,5человек;

Рсл  = 9 х 0,05 = 0,5человек;

Рвсп = 9 х 0,1 = 0,9человека;

Рмоп = 10 х  0,03 = 0,3 человека; 0,03

15.	Расчет числа постов по ТО и ТР в ремонтом комплексе

Учитывая малочисленность парка машин, по рекомендации ННИ, считаю целесообразным организовать ТО и ТР на универсальных постах. Расчет необходимого числа постов произвожу по ритму R и такту Y производства.

R = Тз х 60 /Nсут ;

где Тз – продолжительность работы зоны ТО и ТР в сутки;

Nсут – суточная программа ТО;                                                              - раздел 9

Y = Тто х 60 / Рср +Тп ;

Хп = Y / R ;

Хтр = Ттр /Фном х С х Рср х Ки

где Тто – средняя трудоемкость одного ТО;                                         - таблица 1

Рср – среднее число рабочих на посту;

Тп – время на постановку и снятия машины с поста;

Хп – количество постов ТО ;

Y – такт поста (минут);

Хтр – количество постов для ТР;

Ттр – трудоемкость работ для ТР;

С – количество рабочих смен на постах;

Ки – коэффициент использования рабочего времени поста                   - [6, с. 39]

R = 8 х 60 / 1,5 = 320 минут;

Y = 127 х 60 /2+1 = 3811минут;

Хп = 3811 /320 = 11 постов;

Хтр = 5069/ 1559 х 1 х  1 х 0,6 = 6 постов;

16.	 Расчет трудозатрат и численности основных рабочих по ТО и ТР медницкого участка

16.1 Расчет трудозатрат участка;

Этот расчет, при принятом методе, ведется в соответствии с таблицей 9 распределения трудозатрат [2, с. 36] где объем работ на проектируемом участке составляет 7,8% по всем видам обслуживания от общих трудозатрат.

Еуч = Еоб х 7,8 /100;

где Еуч – трудозатраты участка ТО и ТР медницких работ (чел-час);

Еоб – общие трудозатраты всего парка скреперов;                            - раздел 12

Еуч = 16882 х 7,8 /100 = 1316 чел-час;

16.2. Расчет численности основных рабочих участка;

Ряв.уч. = Еуч / Фн;

Рсп.уч. = Еуч /Фд;

где Ряв.уч – явочное число основных рабочих участка;

Рсп.уч – списочное число основных рабочих участка;

Ряв.уч = 1316 /1984 = 0,6 ед;

Рсп.уч = 1316 /1559 = 0,8 ед;

Следует учесть ,что при такой численности возможно совмещение работ с участком ТО ТР аккумуляторных работ.

17.Организация технологического процесса ТО и ТР на предприятии

В разработанном проекте предусматривается организация полнокомплектного гаража на базе которого можно выполнять регламентные работы по ТО и ТР. На проектируемом предприятии предусматривается применение высокопроизводительного специализированного оборудования, включая где это возможно, средства автоматизации отдельных операций и процессов. Посты ТО и ТР оснащены смотровыми канавами, а зона ТР имеет подъемники различных типов и назначений, а также напольные посты не оснащенные каким либо оборудованием. Соответствующим диагностическим оборудованием оснащены посты проверки основных систем обеспечивающих безопасность работ. Подъемно-транспортное оборудование обустроено без перехватов и перевалок в пределах производственного корпуса, зоны или цеха.

Для обеспечения чистоты воздуха в производственных зонах РММ предусмотрены средства для безмоторного передвижения машин внутри помещений, такими средствами являются конвейеры и электрические тележки. На территории ремонтного комплекса обустроены ремонтные участки;

- контрольно-диагностический;

- агрегатный;

- электротехнический;

- системы питания;

- шиномонтажный и шиноремонтный;

- медницкий;

- жестяницкий;

- сварочный;

- слесарно-механический;

- кузнечно-рессорный;

- деревообделочный;

- малярный;

- арматурный.

На ремонтном комплексе задействовано 17 основных рабочих работающих в одну или две смены по пятидневной рабочей неделе  в бригадах или индивидуально. За основу производства принимаем агрегатно-узловой метод ремонта который предусматривает замену неисправных агрегатов и узлов с последующим ремонтом снятых агрегатов и узлов на участках ремонтной базы или на заводах по капитальному ремонту. Этот метод позволяет на много сократить простои техники в ремонте и на сегодняшний день является наиболее прогрессивным. Состав неснижаемого оборотного фонда определяется в зависимости от типа дорожных машин и условий работы предприятия и включает в себя основные агрегаты и узлы в сборе.

Технологический процесс работы предприятия организуется по приведенной выше схеме. Рабочий день РММ организуется с 8 часов утра машинист дорожной машины совместно с механиком проверяют исправность машины и организуют ее выход на работу в соответствии с нарядом (путевым листом). При возвращении в парк  не исправные машины направляются на ремонтную базу где восстанавливают её работоспособность или выполняют регламентные работы ТО-1; ТО-2; ТО-3 по утвержденному графику. Принятый технологический процесс обеспечивает поддерживать расчетный Ктг и исключает возникновение непредусмотренных отказов.

Расчет площади участка ТО и ТР медницких работ

1. Выполняем подбор технологического оборудования на участок

Подбор технологического оборудования производится по табелям, справочникам и другим источникам. При выборе гаражного оборудования следует учитывать, что количество многих видов стендов, установок и приспособлений не зависит от числа работающих на участке, тогда как верстаки или рабочие столы принимаются исходя из числа рабочих, занятых в наиболее загруженной смене. Выбранное оборудование заносим в таблицу – 3.

Таблица 3

| № | Наименование оборудования | Колич. едениц | Тип и марка оборудования | Габариты ( м2 ) | Площадь ( м2) | Мощность ( кВт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка для развальцовки трубок | 1 | 3031 | 0,9 * 0,6 | 0,54 | 0,5 |
| 2 | Стенд для испытания радиаторов | 1 | 132АКБ | 1,57 * 1,06 | 1,7 |  |
| 3 | Стенд для ремонта радиаторов | 1 | Р-209 | 1,5 * 1,25 | 1,8 | 2,0 |
| 4 | Стол с 3 тиглями для заливочных работ | 1 | Р-505 | 2,0 * 0,80 | 1,6 | 10,05 |
| 5 | Ванна для испытания топливных баков | 1 | Л-5008 | 1,61 * 1,08 | 1,7 |  |
| 6 | Установка для очистки от накипи | 1 | 2024 | 1,6 * 1,06 | 1,0 | 1,0 |
| 7 | Стенд для распайки и протравливания | 1 | Р-211 | 1,28 * 0,93 | 1,18 |  |
| 8 | Муфельная печь для нагрева паяльника | 1 | 2402 | 0,44 * 0,45 | 0,2 | 1,6 |
| 9 | Стеллаж полочный | 2 | 2242 | 3,0 * 0,4 | 2,4 |  |
| 10 | Шкаф для инструмента | 2 | 551 | 1,7 * 0,4 | 1,4 |  |
| 11 | Подставка | 1 | Р-601 | 1,0 *0,6 | 0,6 |  |
| 12 | Корзина металлическая | 1 | ПИ-42 | 1,0 * 0,6 | 0,6 |  |
| 13 | Ящик для песка | 1 | Собств.изг | 1,0 * 0,8 | 0,8 |  |
| 14 | Ларь для отходов | 1 | 551 | 1,0 * 0,6 | 0,6 |  |
| 15 | Тележка ручная | 1 | . | 1,5 х 0,7 | 1,05 |  |
| 16 | ИТОГО: |  |  |  | 17.17 | 15.64 |

2. Предварительный расчет площади участка

Площадь участка рассчитываем исходя из площади занимаемой оборудованием и санитарной группы производственного процесса

Fуч1 =  Fоб х Кпр;

где Fуч1 - предварительная площадь занимаемая участком, м2

Fоб - площадь занимаемая оборудованием,  м2	Табл.1

Кпр - коэффициент плотности расстановки оборудовании                            [6, с. 88]

Fуч1 = 17,7 х 4,5 = 79,65 м2

3. Уточненный расчет площади участка.

Уточненный расчет площади участка ведется с учетом нормативов ВСН -0189 по формуле

Fуч1 = В х Л;

где Fуч1 - уточненная площадь участка, м2 ;

В - ширина участка  кратная трем, м;                                                                  СНиП

Л- длинна участка  кратная трем  принимаем 9 м;                                              СНиП

l = Fуч1 / b

l = 79,65 /9 = 8,85 м.

Уточненная площадь участка в нашем случае составит  м2

Fуч = 9 х 9 = 81м2

4. Расчет искусственной вентиляции участка

4.1. Определяем часовой объем вентилируемого воздуха

Zв = Vуч х Кв;

Vуч = В хЛ х Н;

где Zв – объем вентилируемого воздуха, м3;

Vуч – объем помещения участка, м3;

Кв – коэффициент кратности объема;                                                           - [6, с. 66]

В – ширина участка, м;

Л – длинна участка, м;

Н – высота участка, м;    - ВСН – 0189

Vуч = 9 х 9 х 4 = 324 м3;

Zв = 324 х 3,5 = 1134 м3;

По величине воздухообмена принимаем вентилятор серии ЭВР №2;      - [6, с. 122]

4.2. Расчет мощности электродвигателя для привода вентилятора

Nдв = (1,2 – 1,5) х Zв х Нв х 3600 х 102 х g  ;

где Nдв – электрическая мощность электродвигателя, кВт;

Нв – напор воздушного потока, кг/м2 ;                                                       -   [6, с. 122]

g – КПД передачи вентилятора;

Nдв = 1,5 х 1200 х 27 / 3600 х102 х 0,52 = 0,25 кВт;

5. Энергетический расчет

5.1 Расчет потребляемой мощности всеми потребителями участка

Nуч = Nдв + Nобор + Nламп;

где Nуч – электрическая мощность потребляемая всем участком, кВт;

Nдв – электрическая мощность потребляемая двигателем вентилятора, кВт;

Nламп – мощность потребляемая лампами освещения, кВт;

Для расчета мощности потребляемой лампами освещения определяем  световой поток.

Nуч = 0,25 + 15,64 + 0,32 = 16,21 кВт;

Fсп = Х х Е х Fуч / Jсп х Jск;

где Fсп – величина светового потока, люмен;

X – коэффициент запаса;                                                                                   - [1, с. 180]

Е – норма искусственной освещенности, люкс;                                             -  [1, с. 182]

Jсп х Jск – КПД искусственного светопроизведения;                                    -  [1, с. 180]

Fсп = 1,3 х 100 х 81 / 0,45 = 23400 люмен;

По таблице 10.2 из [1, с. 181] выбираем тип светильника и световой поток лампы дневного света мощностью 40 Ватт. Определяем примерное количество светильников.

Нсв = Fсп / Fcв;

Нсв = 23400 / 5000 = 4,6 единиц.

Графической схемой уточняем необходимое количество светильников и определяем  потребляемую электрическую мощность лампами светильников.

Nламп = Нсв х Wл;

где Wл – электрическая мощность потребляемая одним светильником;    - [1, с. 180]

Nламп = 4 х 80 = 0,32 кВт;

5.2.	 Расчет потребляемой электрической энергии участком за год

Wгод = Nуч х  Фс х d0 х ds / dc х dp ;

где Wгод – годовое потребление электрической энергии участком, кВТ/час;

Фс =Фн – действительный годовой фонд времени работы оборудования;- раздел 1.11

do – коэффициент одновременности работы оборудования;                        - [1, с. 176-179]

dx  -  коэффициент загрузки;                                                                             - [1, с. 176-179]

dc – коэффициент учитывающий потери в сетях;                                          - [1, с. 176-179]

dp – коэффициент полезного действия электродвигателя;                           - [1, с. 176-179]

Wгод = 16,21х 1984х 0,6х 0,85/ 0,95х 0,85 = 20312 кВт/час;

5.3. Расчет естественного освещения участка ТО и ТР медницких работ

Этот метод расчета основывается на нормативном отношении площади пола участка к площади окон по СНиП это отношение рекомендовано 1/4 – 1/8.

Fок = Fуч /4;

Fок = 81 /4 = 20,25 м2;

Выбираем размер окна по ГОСТ – 12506 – 31 и определяем его площадь.

fок = b х h;

где b – ширина окна, метр;

h – высота окна, метр;

fок = 2,0 х 2,0 = 4 м2;

Определяем количество окон.

Нок = Fок / fок;

Нок = 20,25 / 4 = 5,07окон;

5.4. Организация технологического процесса ТР медницких работ

Текущий ремонт рекомендуется производить агрегатным методом, при котором агрегаты и узлы, требующие ремонта, заменяются на постах ТО на заранее отремонтированные на участках ремонтной зоны (РММ ). Схема организации технологического процесса ТР на ремонтном участке приведена выше.

6. Расчет топливных и смазочных материалов для производственной программы

6.1. Расчет необходимого количества дизельного топлива

Укрупненную годовую потребность топлива для тракторов и дорожных машин можно определить по уравнению

Qн = g х  Тобщ /1000;

где Qн – годовая потребность дизельного топлива, килограмм;

g – норма расхода дизельного топлива, кг/час;

Тобщ – наработка для всего парка машин, моточасах;                             -  раздел 3

g =  Gуд х К х Р /1000;

где Gуд – удельный расход топлива - 252 г/ э х кВтх час;                                     - [4, с.28]

К – коэффициент загрузки двигателя - 0,6;                                                       - [6, с. 64]

Р – мощность двигателя - 107 кВт;                                                                     - [7,с. 171]

g = 252 х 0,6 х107 /1000 = 16,1 кг/час;

Qн = 16,1 х  15455  /1000 = 249тонн;

6.2. Расчет количества моторных масел

Потребность в смазочных материалах определяется в процентах от расхода дизельного топлива; - [2, с. 64]

Qм = Qн х п/ 100;

где Qм – расход моторных масел, тоннах;

П – процент от расхода дизельного топлива;                                                    - [6, с. 64]

Qм = 249 х 8,4/ 100 = 20,8 тонн;

6.3. Расчет количества трансмиссионных масел

Qт = Qн х  п/ 100 ;

Qт = 249 х 1,0 /100 = 2,4тонн;

6.4. Расчет количества пластических смазок

Qп = Qн х п х j / 100;

где j – объемный коэффициент дизельного топлива – 0,8;

Qп = 249 х 1,0 / 100 = 2,4тонн;

На проектируемом предприятии бульдозеры работают на дизельном топливе Л-02 и ЗС- 0,5.

В качестве моторных масел применяют масла марки – М-8В2; М-10В2.

Пластические смазки - ЦИАТИМ 201; Литол- 24; Фиол-1.

Трансмиссионные масла - МТ- 16П; Тсп-14; МТ-4.3.

5.3 Разработка заключения

Обращаем Ваше внимание, что по окончанию исследования подводятся итоги по теме. Заключение носит форму синтеза полученных в работе результатов. Его основное назначение - резюмировать содержание работы, подвести итоги проведенного исследования. В заключении излагаются полученные выводы и их соотношение с целью исследования, конкретными задачами, гипотезой, сформулированными во введении.

Проведенное исследование должно подтвердить или опровергнуть гипотезу исследования. В случае опровержения гипотезы даются рекомендации по возможному совершенствованию деятельности в свете исследуемой проблемы.

3.5.4 Составление списка литературы

В список источников и литературы включаются источники, изученные Вами в процессе подготовки работы, в т.ч. те, на которые Вы ссылаетесь в тексте курсового проекта.

Внимание! Список используемой литературы оформляется в соответствии с правилами, предусмотренными государственными стандартами (Приложение 6).

Список используемой литературы должен содержать не менее 10 источников (не менее 5 книг и 5 материалов периодической печати, а также интернет-источники, ГОСТы), с которыми работал автор курсового проекта.

Список используемой литературы включает в себя:

- нормативные правовые акты;

- ГОСТы;

- научную литературу и материалы периодической печати;

- практические материалы;

- интернет-источники.

Источники размещаются в алфавитном порядке. Для всей литературы применяется сквозная нумерация.

При ссылке на литературу в тексте курсового проекта следует записывать не название книги (статьи), а присвоенный ей в указателе “Список литературы” порядковый номер в квадратных скобках. Ссылки на литературу нумеруются по ходу появления их в тексте записки. Применяется сквозная нумерация.

Рекомендуемая литература при выполнении курсового проекта:

- Масуев М.А. Проектирование предприятий автомобильного транспорта: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / М.А. Масуев. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр Академия, 2014. - 224с.

- Тахтамышев Х.М. Основы технологического расчета автотранспортных предприятий: Учебное пособие для студ. учебных заведений / Х.М. Тахтамышев. - М. : Издательский центр Академия, 2011. - 352с.

- Карташов В.П. Технологическое проектирование автотранспортных предприятий: Учебник для техникумов / В.П. Карташов. - 2-е изд., пер. и доп. - М.: Транспорт, 2014г.. - 171с.

- Мейнерт В.А. Дорожно-строительные машины и механизмы: Пособие машинисту / В.А. Мейнерт, А.Т. Шмаков. - 3-е изд.,пер. и доп. - М. : Транспорт, 2012 - 367с.

- Сердечный В.Н. Нормы расхода топливно-смазочных материалов в лесной  и деревообрабатывающей промышленности: Справочник / В.Н. Сердечный, Н.А. Бызов, А.К. Хаймусов. - М.: Лесная промышленность, 2010г. - 432с.

- Чарнецкий Ю.Ф. Учебное пособие по курсовому и дипломному проектированию (Машины и механизмы лесной промышленности и лесного хозяйства): Учебное пособие / Ю.Ф. Чарнецкий, П.П. Назаров. - М.: Лесная промышленность, 2012г. - 136с. - (Профессиональное образование)

- Шелюбский Б.В. Техническая эксплуатация дорожных машин: Справочник инженера-механика / Б.В. Шелюбский, В.Г. Ткаченко. - 3-е изд.,пер. и доп. - М.: Транспорт,2013г.

- Шмаков А.Т.  Эксплуатация дорожных машин: Учебник для техникумов / А.Т. Шмаков. - 2-е изд.,пер. и доп. - М.: Транспорт,2013г. 398с.

4. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ

  - Оформление текстового материала

Текстовая часть работы должна быть представлена в компьютерном варианте на бумаге формата А4. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 12, полуторный интервал, выравнивание по ширине. Страницы должны иметь поля (рекомендуемые): нижнее – 2; верхнее – 2; левое – 2; правое – 1,5. Объем курсового проекта - 25-30 страниц. Все страницы работы должны быть подсчитаны, начиная с титульного листа и заканчивая последним приложением. Нумерация страниц должна быть сквозная, начиная с введения и заканчивая последним приложением. Номер страницы ставится справа листа нижнего поля.

Весь текст проекта должен быть разбит на составные части. Разбивка текста производится делением его на разделы (главы) и подразделы (параграфы). В содержании проекта не должно быть совпадения формулировок названия одной из составных частей с названием самой работы, а также совпадения названий глав и параграфов. Названия разделов (глав) и подразделов (параграфов) должны отражать их основное содержание и раскрывать тему проекта.

При делении проекты на разделы (главы) (согласно ГОСТ 2.105-95) их обозначают порядковыми номерами – арабскими цифрами без точки и записывают с абзацного отступа. При необходимости подразделы (параграфы) могут делиться на пункты. Номер пункта должен состоять из номеров раздела (главы), подраздела (параграфа) и пункта, разделённых точками. В конце номера раздела (подраздела), пункта (подпункта) точку не ставят.

Если раздел (глава) или подраздел (параграф) состоит из одного пункта, он также нумеруется. Пункты при необходимости, могут быть разбиты на подпункты, которые должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, например: 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3 и т. д.

Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного отступа. Разделы (главы), подразделы (параграфы) должны иметь заголовки. Пункты, как правило, заголовков не имеют. Наименование разделов (глав) должно быть кратким и записываться в виде заголовков (в красную строку) жирным шрифтом, без подчеркивания и без точки в конце. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов (глав), подразделов (параграфов), пунктов.

Нумерация страниц основного текста и приложений, входящих в состав проекта, должна быть сквозная.

В основной части проекта должны присутствовать таблицы, схемы, графики с соответствующими ссылками и комментариями.

В проекте должны применяться научные и специальные термины, обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии – общепринятые в специальной и научной литературе. Если принята специфическая терминология, то перед списком литературы должен быть перечень принятых терминов с соответствующими разъяснениями. Перечень включают в содержание работы (Приложение 7).

## 4.2 Оформление иллюстраций

Все иллюстрации, помещаемые в проект, должны быть тщательно подобраны, ясно и четко выполнены. Рисунки и диаграммы должны иметь прямое отношение к тексту, без лишних изображений и данных, которые нигде не поясняются. Количество иллюстраций в проекте должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации следует размещать как можно ближе к соответствующим частям текста. На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте проекта. Наименования, приводимые в тексте и на иллюстрациях, должны быть одинаковыми.

Ссылки на иллюстрации разрешается помещать в скобках в соответствующем месте текста, без указания см. (смотри). Ссылки на ранее упомянутые иллюстрации записывают, сокращенным словом смотри, например, см. рисунок 3.

Размещаемые в тексте иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами, например: Рисунок 1, Рисунок 2 и т.д. Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела (главы). В этом случае номер иллюстрации должен состоять из номера раздела (главы) и порядкового номера иллюстрации, например Рисунок 1.1.

Надписи, загромождающие рисунок, чертеж или схему, необходимо помещать в тексте или под иллюстрацией.

  - Общие правила представления формул

В формулах и уравнениях условные буквенные обозначения, изображения или знаки должны соответствовать обозначениям, принятым в действующих государственных стандартах. В тексте перед обозначением параметра дают его пояснение, например:

Временное сопротивление разрыву В.

При необходимости применения условных обозначений, изображений или знаков, не установленных действующими стандартами, их следует пояснять в тексте или в перечне обозначений.

Формулы и уравнения располагают на середине строки, а связывающие их слова (следовательно, откуда и т.п.) – в начале строки. Например:

Из условий неразрывности находим

Q = 2rvr 					(6)

Так как

r,

то

Q = .					 (7)

Для основных формул и уравнений, на которые делаются ссылки, вводят сквозную нумерацию арабскими цифрами. Промежуточные формулы и уравнения, применяемые для вывода основных формул и упоминаемые в тексте, допускается нумеровать строчными буквами латинского или русского алфавита.

Нумерацию формул и уравнений допускается производить в пределах каждого раздела двойными числами, разделенными точкой, обозначающими номер раздела и порядковый номер формулы или уравнения, например: (2.3), (3.12) и т.д.

Номера формул и уравнений пишут в круглых скобках у правого края страницы на уровне формулы или уравнения.

Пример.	N = Sпост/(Ц – Sпер1),	(1)

где	 N – критический объём выпуска, шт.;

Sпост – постоянные затраты в себестоимости продукции, руб;

Ц – цена единицы изделия, руб;

Sпер1 – переменные затраты на одно изделие, руб.

Переносы части формул на другую строку допускаются на знаках равенства, умножения, сложения вычитания и на знаках соотношения ( >, <, , ). Не допускаются переносы при знаке деления (:).

Порядок изложения математических уравнений такой же, как и формул.

## Оформление таблиц

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Название таблицы должно отражать её содержание, быть точным и кратким. Лишь в порядке исключения таблица может не иметь названия.

Таблицы в пределах всей записки нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией, перед которыми записывают слово Таблица. Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой.

Пример:

Таблица 2

Предельные величины разброса угловой скорости автомобилей, %

| Категория автомобиля | Боковое ускорение автомобиля wy , м/с2 |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 4 |
| М1 | 10 | 30 | 80 |
| М2 , N1 | 10 | 20 | 60 |
| М3 , N2 , N3 | 10 | 10 | -- |

На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом слово таблица в тексте пишут полностью, например: в таблице 4.

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости, в приложении. Допускается помещать таблицу вдоль стороны листа.

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части, помещая одну часть под другой, при этом в каждой части таблицы повторяют ее шапку и боковик.

При переносе таблицы на другой лист (страницу), шапку таблицы повторяют и над ней указывают: Продолжение таблицы 5. Название таблицы помещают только над первой частью таблицы.

В графах таблиц не допускается проводить диагональные линии с разноской заголовков вертикальных глав по обе стороны диагонали.

Основные заголовки следует располагать в верхней части шапки таблицы над дополнительными и подчиненными заголовками вертикальных граф. Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф.

Все слова в заголовках и надписях шапки и боковика таблицы пишут полностью, без сокращений. Допускаются лишь те сокращения, которые приняты в тексте, как при числах, так и без них. Следует избегать громоздкого построения таблиц с «многоэтажной» шапкой. Все заголовки надо писать по возможности просто и кратко.

Если в графе таблицы помещены значения одной и той же физической величины, то обозначение единицы физической величины указывают в заголовке (подзаголовке) этой графы. Числовые значения величин, одинаковые для нескольких строк, допускается указывать один раз (см. таблицы 3, 4)

Таблица 3

НАЗВАНИЕ ТАБЛИЦЫ

| Условный проход Dy, в мм | D | L | L1 | L2 | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | 160 | 130 | 525 | 600 | 160 |
| 85 | 195 | 210 |  |  | 170 |

Таблица 4

НАЗВАНИЕ ТАБЛИЦЫ

| Тип изолятора | Номинальное напряжение, В | Номинальный ток, А |
| --- | --- | --- |
| ПНР-6/400 | 6 | 400 |
| ПНР-6/800 |  | 800 |
| ПНР-6/900 |  | 900 |

Примечание к таблице помещают сразу под ней, выполняют курсивным шрифтом и сопровождают надписью: «Примечание к таблице…» с указанием номера этой таблицы.

  - Оформление приложений

В приложениях курсового проекта помещают материал, дополняющий основной текст.

Приложениями могут быть:

- графики, диаграммы;

- таблицы большого формата,

- статистические данные;

- фотографии,

- процессуальные (технические) документы и/или их фрагменты и т.д.

Приложения оформляют как продолжение основного текста на последующих  листах или в виде самостоятельного документа.

В основном тексте на все приложения должны быть даны ссылки.

Приложения располагают в последовательности ссылок на них в тексте. Каждое приложение должно начинаться с нового листа (страницы) с указанием в правом верхнем углу страницы слова  Приложение  и номера.

Приложения обозначают арабскими цифрами, за исключением цифры 0. Обозначение приложений римскими цифрами не допускается.

Приложение должно иметь заголовок, который записывают с прописной буквы отдельной строкой.

ВНИМАНИЕ! Выполненный Курсовой проект сдается руководителю на проверку.

Проверку, составление письменного отзыва (Приложение 3) и прием курсового проекта осуществляет преподаватель дисциплины вне расписания учебных занятий.

Перед сдачей работы Вы должны проверить соблюдение всех необходимых требований по ее содержанию и оформлению. Несоблюдение требований может повлиять на оценку или Курсовой проект может быть возвращен для доработки, а также повторного выполнения.

Руководитель проекта может предусмотреть досрочную защиту курсового проекта.

  - Требования к лингвистическому оформлению

курсовой проекта

Курсовой проект должен быть написан логически последовательно, литературным языком. Повторное употребление одного и того же слова, если это возможно, допустимо через 50 – 100 слов. Не должны употребляться как излишне пространные и сложно построенные предложения, так и чрезмерно краткие лаконичные фразы, слабо между собой связанные, допускающие двойные толкования и т. д.

При написании курсового проекта не рекомендуется вести изложение от первого лица единственного числа: «я наблюдал», «я считаю», «по моему мнению» и т. д. Корректнее использовать местоимение «мы». Допускаются обороты с сохранением первого лица множественного числа, в которых исключается местоимение «мы», то есть фразы строятся с употреблением слов «наблюдаем», «устанавливаем», «имеем». Можно использовать выражения «на наш взгляд», «по нашему мнению», однако предпочтительнее выражать ту же мысль в безличной форме, например:

- изучение педагогического опыта свидетельствует о том, что …,

- на основе выполненного анализа можно утверждать …,

- проведенные исследования подтвердили…;

- представляется целесообразным отметить;

- установлено, что;

- делается вывод о…;

- следует подчеркнуть, выделить;

- можно сделать вывод о том, что;

- необходимо рассмотреть, изучить, дополнить;

- в работе рассматриваются, анализируются...

При написании курсового проекта необходимо пользоваться языком научного изложения. Здесь могут быть использованы следующие слова и выражения:

- для указания на последовательность развития мысли и временную соотнесенность:

- прежде всего, сначала, в первую очередь;

- во – первых, во – вторых и т. д.;

- затем, далее, в заключение, итак, наконец;

- до сих пор, ранее, в предыдущих исследованиях, до настоящего времени;

- в последние годы, десятилетия;

- для сопоставления и противопоставления:

- однако, в то время как, тем не менее, но, вместе с тем;

- как…, так и…;

- с одной стороны…, с другой стороны, не только…, но и;

- по сравнению, в отличие, в противоположность;

- для указания на следствие, причинность:

- таким образом, следовательно, итак, в связи  с этим;

- отсюда следует, понятно, ясно;

- это позволяет сделать вывод, заключение;

- свидетельствует, говорит, дает возможность;

- в результате;

- для дополнения и уточнения:

- помимо этого, кроме того, также и, наряду с…, в частности;

- главным образом, особенно, именно;

- для иллюстрации сказанного:

- например, так;

- проиллюстрируем сказанное следующим примером, приведем пример;

- подтверждением  выше сказанного является;

- для ссылки на предыдущие высказывания, мнения, исследования и т.д.:

- было установлено, рассмотрено, выявлено, проанализировано;

- как говорилось, отмечалось, подчеркивалось;

- аналогичный, подобный, идентичный анализ, результат;

- по мнению Х, как отмечает Х, согласно теории Х;

- для введения новой информации:

- рассмотрим следующие случаи, дополнительные примеры;

- перейдем к рассмотрению, анализу, описанию;

- остановимся более детально на…;

- следующим вопросом является…;

- еще одним важнейшим аспектом изучаемой проблемы является…;

- для выражения логических связей между частями высказывания:

- как показал анализ, как было сказано выше;

- на основании полученных данных;

- проведенное исследование позволяет сделать вывод;

- резюмируя сказанное;

- дальнейшие перспективы исследования связаны с….

Письменная речь требует использования в тексте большого числа развернутых предложений, включающих придаточные предложения, причастные и деепричастные обороты. В связи с этим часто употребляются составные подчинительные союзы и клише:

- поскольку, благодаря тому что, в соответствии с…;

- в связи, в результате;

- при условии, что, несмотря на…;

- наряду с…, в течение, в ходе, по мере.

Необходимо определить основные понятия по теме исследования, чтобы использование их в тексте курсового проекта было однозначным. Это означает: то или иное понятие, которое разными учеными может трактоваться по-разному, должно во всем тексте данной работы от начала до конца иметь лишь одно, четко определенное автором курсового проекта значение.

В курсовом проекте должно быть соблюдено единство стиля изложения, обеспечена орфографическая, синтаксическая и стилистическая грамотность в соответствии с нормами современного русского языка.

- ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Курсовой проект, выполненный с соблюдением рекомендуемых требований, оценивается и допускается к защите. Защита должна производиться до начала экзамена профессионального модуля.

Процедура защиты курсового проекта включает в себя:

- выступление студента по теме и результатам работы (5-8 мин),

- ответы на вопросы членов комиссии, в которую входят преподаватели дисциплин профессионального цикла и/или междисциплинарных курсов профессионального модуля.

Также в состав комиссии могут входить: методист, мастера производственного обучения. На защиту могут быть приглашены преподаватели и студенты других специальностей.

При подготовке к защите Вам необходимо:

- внимательно прочитать содержание отзыва руководителя проекта (Приложение 3),

- внести необходимые поправки, сделать необходимые дополнения и/или изменения;

- обоснованно и доказательно раскрыть сущность темы курсового проекта;

- обстоятельно ответить на вопросы членов комиссии.

ПОМНИТЕ, что окончательная оценка за курсовой проект выставляется комиссией после защиты.

Работа оценивается дифференцированно с учетом качества ее выполнения, содержательности Вашего выступления и ответов на вопросы во время защиты.

Результаты защиты оцениваются по четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Положительная оценка по той дисциплине/профессиональному модулю, по которой предусматривается Курсовой проект, выставляется только при условии успешной сдачи на оценку не ниже «удовлетворительно».

Если Вы получили неудовлетворительную оценку по курсовому проекту, то не допускаетесь к квалификационному экзамену по профессиональному модулю. Также по решению комиссии Вам может быть предоставлено право доработки проекта в установленные комиссией сроки и повторной защиты.

К защите курсового проекта предъявляются следующие требования:

- Глубокая теоретическая проработка исследуемых проблем на основе анализа экономической литературы.

- Умелая систематизация цифровых данных в виде таблиц и графиков с необходимым анализом, обобщением и выявлением тенденций развития исследуемых явлений и процессов.

- Критический подход к изучаемым фактическим материалам с целью поиска направлений совершенствования деятельности.

- Аргументированность выводов, обоснованность предложений и рекомендаций.

- Логически последовательное и самостоятельное изложение материала.

- Оформление материала в соответствии с установленными требованиями.

- Обязательное наличие отзыва руководителя на курсовой проект.

Для выступления на защите необходимо заранее подготовить и согласовать с руководителем тезисы доклада и иллюстративный материал.

При составлении тезисов необходимо учитывать ориентировочное время доклада на защите, которое составляет 8-10 минут. Доклад целесообразно строить не путем изложения содержания работы по главам, а по задачам, то есть, раскрывая логику получения значимых результатов. В докладе обязательно должно присутствовать обращение к иллюстративному материалу, который будет использоваться в ходе защиты работы. Объем доклада должен составлять 7-8 страниц текста в формате Word, размер шрифта 12, полуторный интервал. Рекомендуемые структура, объем и время доклада приведены в таблице 5.

Таблица 5

Структура, объем и время доклада

| № | Структура доклада | Объем | Время |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Представление темы работы. | До 1,5 страниц | До 2 минут |
| 2. | Актуальность темы. |  |  |
| 3. | Цель работы. |  |  |
| 4. | Постановка задачи, результаты ее решения и сделанные выводы (по каждой из задач, которые были поставлены для достижения цели курсового проекта. | До 6 страниц | До 7 минут |
| 5. | Перспективы и направления дальнейшего исследования данной темы. | До 0,5 страницы | До 1 минуты |

В качестве иллюстраций используется презентация, подготовленная  в программе «Power Point». Также иллюстрации можно представлять  на 4–5 страницах формата А4, отражающих основные результаты, достигнутые в работе, и согласованные с содержанием доклада. Иллюстрации должны быть пронумерованы и названы.

В случае неявки на защиту по уважительной причине, Вам будет предоставлено  право на защиту в другое время.

В случае неявки на защиту по неуважительной причине, Вы получаете неудовлетворительную оценку.

Приложение 1

Оформление задания на курсовой проект

для курсового проектирования по МДК 01.01. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДОРОГ И ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ»

студенту (ке) Ф.И.О.________________________________________________

группы_________________по специальности____________________________

__________________________________________________________________

Тема______________________________________________________________

__________________________________________________________________

Перечень, подлежащих решению задач/вопросов, план выполнения курсового проекта __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Перечень графического /иллюстративного/ практического материала_________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Требования по организации профессиональной деятельности при выполнении курсового проекта (проекта)__________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Дата выдачи: ______________________20 __г.

Срок окончания: ___________________20__г.

Зав. отделением___________ _______/________________________/

подпись Ф.И.О.

Руководитель ___________________/_________________________/

подпись Ф.И.О.

Приложение 3

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

на курсовой проект ___________________________________________________________________

(по теме) ____________________________________________________________________________

студента (ки): ________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Актуальность работы:_________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Отличительные положительные стороны работы:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Практическое значение _____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Недостатки и замечания _____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оценка курсового проекта

| Коды проверяемых общих и профессиональных компетенций | Основные показатели оценки результата | Оценка (да / нет) |
| --- | --- | --- |
| ОК… | ОПОР 1.1 |  |
| ПК… | ОПОР 1.1 |  |

Выводы __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________Руководитель курсового проекта________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

(должность, место работы)

«___»___________20___г.

Приложение 4

Форма календарного плана выполнения курсового проекта

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения курсового проекта

Студентом___курса_______группы __________________________________________

Ф.И.О.

по теме    _________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

| № этапа работы | Содержание этапов работы | Плановый срок выполнения этапа | Планируемый объем выполнения этапа, % | Отметка о выполнении этапа |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Студент                                                     подпись                                                      И.О. Фамилия

00.00.0000 г.

Руководитель                                           подпись                                                      И.О. Фамилия

00.00.0000 г.

Приложение 5

Пример разработки введения курсового проекта

Введение

Актуальность  темы определяется тем, что  (далее, текст).

Выше изложенное в целом на теоретико-методологическом уровне определило проблему настоящего исследования: выявление (далее, текст).

Недостаточная разработанность указанной проблемы и ее большая практическая значимость (далее, текст), определили тему исследования: «(далее, текст)».

Цель исследования: текст

Объект исследования: текст.

Предмет исследования: текст.

Задачи исследования:

-

-

-

Теоретическая значимость:

Практическая значимость:

Методы исследования:

Структура работы:

Пример оформления содержания курсового проекта

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ | Стр. |
| --- | --- |
| I ГЛАВА. |  |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| II ГЛАВА |  |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ |  |
| Список литературы |  |
| Приложение 1. |  |
| Приложение 2. |  |
| Приложение 3. |  |
| Приложение 4. |  |